# 1. Leistungsumfang

Der Courthersteller liefert und montiert alle Komponenten der Squashcourts mit Ausnahme der Belüftung bzw. Heizung oder Klimaanlage

Hersteller der Squashcourts ist

CourtTech GmbH & Co. KG

Pullacher Str. 11

83358 Seebruck

Germany

Tel. +49 8667 72 – 490,

Fax. +49 8667 72 – 498,

info@courttech.biz.

www.courttech.biz

# 2. Zulassung

Alle Einzelkomponenten der Courts wie Courtwände, Glaswände, Böden, Tin und Beleuchtung müssen vom Squash-Weltverband WSF abgenommen und zugelassen sein.

Des Weiteren muss der Hersteller der Squashcourtkomponenten die Complete Court Accreditation (CCA) des Weltverbandes (WSF) haben.

# 3. Gewährleistung

Der Hersteller garantiert eine mängelfreie Lieferung und Montage. Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre. Für Glasbruch und die Linienmarkierungen der Squashcourts wird keine Garantie übernommen. Durch normalen Spielbetrieb entstehende Abnutzung ist von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

# 4. Vorlagen

1. Datenblätter der einzelnen Squashcourtkomponenten.

2. Installations- und Betriebsanweisungen.

3. Montagepläne für Aufbau und Installation der einzelnen Squashcourtelemente. Die Pläne müssen alle baulichen Anforderungen wie Einbringungsmaße, Befestigungsdetails etc. beinhalten.

# 5. Montage

1. Die Courtinstallation muss von qualifizierten und vom Courthersteller geprüfte Montageteam ausgeführt werden. Erfahrung von der Montage ähnlichen Projekten ist nachzuweisen.

2. Die Raumtemperatur muss während der Montage zwischen 14° und 35° Celsius liegen.

# 6. Elemente

System Frontwand

Die insgesamt 94mm starke System Frontwand besteht aus zwei 21mm starken, hochverdichteteten, RS-Panelen, die an stählernen C-Profilen montiert sind. Die Wandelemente werden bereits werksseitig mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine spezielle CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die Systemwand wird abschließend mit 2½ Tonnen feuergetrochnetem Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert..

# Systemseitenwand

Die insgesamt 94mm starke System Seitenwand besteht aus zwei 21mm starken, hochverdichteteten, RS-Panelen, die an stählernen C-Profilen montiert sind. Die frei stehende System Seitenwand wird mit zwei Stahlplatten auf den Boden montiert. Werksseitig sind die Wandelemente bereits mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine hochwertige CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die Systemwand wird nun mit 2½ Tonnen feuergetrocknetem Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert. Die Auslinienprofile bestehen aus gezogenem Aluminium im roten Farbton RAL 3001.

# Verschiebbare Seitenwand

Die insgesamt 94mm starke, verschiebbare Seitenwand besteht aus zwei 21mm starken, hochverdichteteten, RS-Panelen, die an stählernen C-Profilen montiert werden. Die Wand hängt an zwei Schienen, die oberhalb Glasrückwand und Frontwand befestigt sind. Werksseitig sind die Wandelemente bereits mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine hochwertige CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die verschiebbare Seitenwand wird mit einem im Vergleich zu statischen Wänden leichteren Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert. Die Auslinienprofile bestehen aus gezogenem Aluminium im roten Farbton RAL 3001.

Die verschiebung der Seitenwand erfolgt manuell durch zwei Personen.

# Half System Frontwand

# Die  Half System Frontwand besteht aus 21mm starken, hochverdichteteten RS-Panelen, die mit speziellen Metallbügeln an das bestehende Mauerwerk montiert werden. Die Half System Frontwand ist 40mm stark. Die Wandelemente werden mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine hochwertige CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die Lücke zwischen Gebäudemauerwerk und Half System Frontwand wird mit mindestens einer Tonne feuergetrocknetem Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert.

# Half System Seitenwand

Die Half System Seitenwand besteht aus 21mm starken, hochverdichteteten RS-Panelen, die mit speziellen Metallbügeln an das bestehende Mauerwerk montiert werden. Die komplette Half System Seitenwand ist 40mm stark. Die Wandelemente werden mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine hochwertige CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die Lücke zwischen Gebäudemauerwerk und Half System Frontwand wird mit mindestens einer Tonne feuergetrocknetem Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert. Die Auslinienprofile bestehen aus gezogenem Aluminium in roter Farbe, RAL 3001.

# Höhenverstellbares Tin

Das Tin ist von der Standardhöhe 480mm verstellbar bis 430mm (gemessen von der Oberkante Fertigfußboden). Es besteht aus zwei jeweils 3195mm langen und 21mm starken, hochverdichteteten, zweimalig gestrichenen Panelen. Die Oberkante des Tins besteht aus gezogenem Aluminium in roter Farbe, RAL 3001.

# Netze über Front-, Seiten- oder Rückwand

Die Netze bestehen aus 3mm starken, UV-beständigen Polypropylenschnüren mit einer Maschenbreite von ca. 20mm. Sie sind alle 100 mm an Haken befestigt und mit einem 6mm starken Stahlkabel auf einer Höhe von 6000 mm gespannt. Die Höhe kann angepasst werden.

# Aufsätze über Front-, Seiten- oder Rückwand

Die Aufsätze bestehen aus 21mm starken, hochverdichteteten, zweimalig gestrichenen Panelen. Sie bilden den Abschluß von der Oberkante der Courtwände bis zur Unterkante der Decke.

# ERahmen Glasrückwand

Die beiden Wandelemente und die Tür der Glasrückwand bestehen aus 12mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas mit eingebrannten, weißen, 2mm, bis zu einer Höhe von 610mm reichenden Keramiklinien. Die lichte Weite des Eingangs beträgt 914mm (Mindestbreite für behindertengerechten Zugang). Die Glasscheiben werden von einem Aluminiumrahmen getragen. Die sich in den Court öffnende Glastür ist mit Beschlägen an der Aluminiumkonstruktion befestigt.

# Fin  Glasrückwand

Die beiden Wandelemente und die Tür der Glasrückwand bestehen aus 12mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas mit eingebrannten, weißen, 2mm breiten, bis zu einer Höhe von 610mm reichenden Keramiklinien. Die lichte Weite des Eingangs beträgt 914mm (Mindestbreite für behindertengerechten Zugang). Die Glaselemente werden von 300mm breiten und 2130mm hohen, in einem 90-Grad-Winkel angebrachten Glasschwertern stabilisiert. Die sich in den Court öffnende Glastür ist mit Beschlägen an der Glaswand befestigt.

# SylvaSquash Sportboden

Der Sylva Squash-Sportboden ist aus 22 mm starken Buchenparketttafeln aufgebaut, die in Nut und Feder-Technik auf einen elastischen Unterboden und einer vorgefertigten Lattung verlegt werden. Das Bodensystem ist ein flächenelastischer, stoßdämpfender Sportboden, der mit seiner Elastizität für multifunktionale Sporthallen wie auch Squashcourts geeignet ist. Die Höhe der Bodenkonstruktion beträgt 74mm. Der Boden entspricht den Standardnormen EN14904:2006.

# LED Beleuchtung

Die LED Beleuchtung besteht aus zehn Aluminium silber eloxierten Lampen mit einer PU Abdeckung. Das Beleuchtungssystem verfügt über ein Lichtstärke von 500 lux, +/- 15 %, gemessen in einem Höhe von 1,0 Metern von der Oberkante Fertigfußboden. Die Beleuchtungskörper müssen ballwurfsicher sein um Beschädigungen durch Squashbälle zu vermeiden. Farbtemperatur: 5000K (neutral white), Farbwiedergabe: CRI > 80